## Slide 1: ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Учебный Семинар HYPACK® 2020
Январь 2020

## Slide 2: Модуль Отчетных Материалов
Notes: 2

## Slide 3: Блок схема в МОДУЛЕ ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Отредактированные данные:
*.LOG либо *.XYZ
ОДНОЛУЧЕВЫЕ ЛИБО МНОГОЛУЧЕВЫЕ
Фиксированная процедура
ВЫБОРКА ДАННЫХ:
ВЫБОРКА
CROSSSORT
ВЫБОРКА ОЛЭ
КАРТОГРАФ
Без выборки
Построить изобаты:
Да
Нет
HYPLOT
Планшеты с шаблонами или без
ГЕНЕРАТОР ОТЧЕТА О КАНАЛЕ:
Файл проекта канала
СОСТОЯНИЕ КАНАЛА
Отчет в PDF
РЕДАКТОР ЭНК
Добавление новых глубин в карту S57
PDF
GeoTIF
DXF
DWG

## Slide 4
Вкладыш General
Загрузите файлы отредактированных данных.
Загрузите процесс или сохраните Ваш процесс
Проверьте шкалу глубин
Активируйте различные процедуры в Процессе:
Активируйте изобаты (МОДЕЛЬ TIN)
Активируйте Печать (HYPLOT)
Активируйте Вывод CCR (Ch. Condition Rep.)
Активируйте Наложение ЭНК (РЕДАКТОР ЭНК)
ГЕНЕРАТОР ОТЧЕТА О КАНАЛЕ: Нужно имя файла *.RPT (Файл дизайна CCR), созданный в ПРОЕКТЕ СЛОЖНОЙ АКВАТОРИИ.

## Slide 5
Вкладыш Sorting
Можно выбрать различные процедуры выборки для выборки глубин и для создания изобат.
  ВЫБОРКА: Для минимальных (глубин) или максимальных (превышений) данных.
  КРОСС ВЫБОРКА: Для случайной выборки, обычно для дноуглубительных отчетов. Только однолучевые данные!
  ВЫБОРКА ОЛЭ: Для выборки глубин на одинаковом расстоянии или точек перегиба рельефа с данными между ними. Только однолучевые данные!
  КАРТОГРАФ: Программа, сохраняющая одну глубину в ячейке матрицы.

## Slide 6
Вкладыш Contours
Настройки аналогичные МОДЕЛИ TIN.
Смотрите презентацию МОДЕЛЬ TIN.

## Slide 7
Вкладыш Plotting
Выберите все файлы планшета, которые Вы хотите создать.
Каждый планшет может иметь собственный шаблон HYPLOT (*.HYT).
Файл HYT содержит все элементы планшета (линейный масштаб, шкалу глубин, стрелку на север и т.д.) для каждого планшета.
Для каждого планшета можно отредактировать титульный блок.
Можно также выбрать файлы картографической подложки.
Вывод:
  PDF с гео-привязкой
  GeoTIF
  DXF
  DWG

## Slide 8
Вкладыш ENC Overlay
Укажите 5-значный код ячейки
Выберите масштаб компиляции
Введите коэффициент координат
Укажите назначение
Укажите имя производителя
МОДУЛЬ ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ создаст ENC Overlay, содержащий только глубины и изобаты (если последние были указаны в процессе).

## Slide 9
Генерирование планшетов
Добавьте один файл планшета (*.PLT) или несколько.
Примените файл шаблона планшета (*.HYT) в один PLT или в несколько PLT.
Выберите файлы картографической подложки.
Вывод в PDF или GeoTIF с заданным разрешением. DXF or DWG vector output – передача данных
Генерирование планшетов опционально!

## Slide 10
Пример сеанса

## Slide 11
Отчеты канала
Следует создать файл отчета канала (*.RPT) в ГЕНЕРАТОРЕ ОТЧЕТА О КАНАЛЕ.

## Slide 12: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500