## Slide 1: Беспилотные аппараты в HYPACK
Учебный Семинар HYPACK® 2020
Январь 2020

## Slide 2: Что такое беспилотные системы?
Подводные (AUV)
Автономные подводные аппараты
Отслеживание аппарата и обработка
Поверхностные (USV/ASV)
Автономное плавучее средство
Батиметрическое картирование
Воздушные (UAV)
Беспилотные Летательные Аппараты (БПЛА)
Топографическое картирование

## Slide 3: Какой подход в HYPACK?
Интеграция датчиков с помощью драйверов HYPACK
Планирование миссии в HYPACK комбинации с системами GNSS и автопилотом позволяет автономный сбор данных
Данные от датчиков, которые поддерживает HYPACK, можно визуализировать в режиме реального времени вместе с состоянием системы
Сбор данных и обработка может быть выполнена в HYPACK

## Slide 4: Платформы UUV
UUV (Обработка данных): Hydroid (Kongsberg)
Iver3 OceanServer
Компания YSI в партнерстве с OceanServer разработала i3XO, скомбинировав свой зонд анализа свойств воды и ADCP.
В компании Kongsberg также есть решение Gavia аналогичное глубоководному REMUS

## Slide 5: Платформы USV
Seafloor Systems EchoBoat
Teledyne Z Boat
HyCat

## Slide 6: Планирование съемки для автономных аппаратов

## Slide 7: Планирование миссии
Планирование автономной мисси в Основном Меню HYPACK используя
Редактор Галсов/Редактор Границ, автопилот или навигационную систему

## Slide 8: Планирование миссии
Загрузите миссию напрямую или экспортируйте миссию в формате программы для управления аппаратом.
Можно импортировать в формате GPX и Mavlink в Планировании Миссии, можно экспортировать в форматах GPX, MAVLink, -MOOSIvP BHV, Teledyne ZRP
Отчет по Галсам дает предварительное время съемки в соответствии с длиной галсов и ожидаемой скоростью движения

## Slide 9: Планирование миссии - карты FAA
Чтобы управлять полетами БПЛА в коммерческих целях необходимо иметь лицензию 107 FAA
107 учит как читать карты VFR (навигация в регулируемом воздушном пространстве), законодательные акты, базовые знания метеорологии, отчет о полетах и др.
Использование БПЛА
не в целях отдыха считаются коммерческим
Карты VFR можно загрузить с сайта FAA бесплатно, аналогично морским ЭНК

## Slide 10: Сбор данных съемки с помощью автономных аппаратов

## Slide 11: Планирование миссии
Автопилот работает в планировании миссии для навигации, управления и сбора данных автономно - не нужно участие оператора!
Драйверы используют стандартные команды навигационного GPS для связи между GPS, автономным аппаратом и автопилотом
Отчет о позиции, высоте, состоянии системы
Интерфейс автопилота
Пример системы позиционирования

## Slide 12: Адаптивное планирование галсов
AutoLines.dll
1 СЪЕМКА отслеживает покрытие МЛЭС во время записи данных
2. По окончании записи генерируется новый галс.
3. При включении записи новая трековая линия начинается с противоположной стороны судна.

## Slide 13: Удаленный Просмотр Платформ
Выполняйте мониторинг и взаимодействуйте с беспилотными аппаратами используя инструменты управления HYPACK.
  Мониторинг позиции аппарата
  Управление записью вручную
Можно использовать любое устройство с выходом в Интернет
  смартфоны, планшеты, ПК
Управляемый доступ и безопасный вид

## Slide 14: Данные Топографического Лазера (LiDAR) в реальном времени
3-D визуализация данных, включая облако точек от лазерных датчиков, установленных на БПЛА.

## Slide 15: Сбор данных о качестве воды
В HYPACK можно выполнять сбор данных о качестве воды от датчиков YSI EXO или зонда 6660 с помощью драйвера ysi6660.dll или ysiexo.dll.
Подходит при исследованиях с помощью надводных беспилотных аппаратов и потенциально БПЛА

## Slide 16: Обработка данных автономных аппаратов

## Slide 17: Преобразователь Данных
Преобразователь Данных может конвертировать данные ГБО и МЛЭС для их последующей обработки. Данные лазерной съемки LIDAR от БПЛА можно записывать в формате HYPACK (HSX).
Идеальный инструмент для БПЛА, способный записывать данные в один из стандартных форматов.
EDGETECH
JSTAR
KLEIN SDF
ODOM TDY
CMAX
MARINE SONIC
IMAGENEX
ELAC HYDROSTAR
KONGSBERG
ОБЩИЙ ФОРМАТ (GSF)
APPLIED SIGNAL
SWATHplus.
KRAKEN TIL
Файлы XTF от других программ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАННЫХ
MST
XSЕ
83P
SDF
HYPACK Файл
XTF
CM2
JSF
ALL
GSF
81S
IMG
s7k
SXI, SXP
TDY
D1P
TIL

## Slide 18: Data Splitter & Joiner
Выполните предварительную обработку данных, записанных автономно.
Удалите данные на поворотах
Создайте треки выглядящие как обычно из единого файла БПЛА.
Запустите инструмент разбиения непосредственно из Преобразователя Данных.

## Slide 19: Инструменты в MBMAX
Можно обработать данные многолучевой, однолучевой и гидролокаторной съемки.
Можно совместить файлы XYZ с файлами ALL с данными сонарной и лазерной съемок.
В MBMax64 можно добавить снимки с позициями для коррелирования данных

## Slide 20: Автоматическая обработка
-Автоматическая обработка данных многолучевой съемки
ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя обработать файлы данных МЛЭС и LIDAR
-Активировать опцию во время съемки в основном окне
-Задайте Параметры Чтения в MBMAX
-Как только запись прекращается, применяются параметры и файл HS2x готов к быстрой загрузке
Отлично подходит для автоматических съемок!

## Slide 21: Инструменты в MBMах
Можно также применить данные давления в данные батиметрии от подводных аппаратов со сглаживанием для исправления глубин

## Slide 22: Фильтр Растительности
Размер Окна: Расстояние сегмента вдоль профиля
Overlap Percent: Перекрытие между сегментами окна
Gate Size: Превышение над и ниже поверхности земли, фильтрование данных за пределами порога

## Slide 23: Фильтр Растительности
Фильтрация позволяет выполнить анализ высоты поверхности земли

## Slide 24: Облако точек в цветовой схеме RGB
Можно импортировать снимки GeoTIF в РЕДАКТОР ОБЛАКА ТОЧЕК для окраски файла XYZ цветами RGB - создание реалистичного облака точек!

## Slide 25: Обработка данных о качестве воды
Обработка данных о качестве воды в Редакторе ОЛЭ
Откройте Параметры Чтения, выберите устройство, можно считать два типа данных за один раз и просмотреть их графики по времени
Можно видеть профили, редактировать данные, просмотреть таблицу, отфильтровать и т.д.

## Slide 26: Качество воды, продолжение...
Соленость в заливе Мистик
Можно сохранить данные в формате EDT или XYZ, создать модель в МОДЕЛЬ TIN

## Slide 27: Качество воды, продолжение...
Данные HyCat на заводе SonTek SRC

## Slide 28: Качество воды, продолжение
Данные HyCat с батиметрией, изобатами, температурой, мозаикой ГБО

## Slide 29: Установка HYPACK LIDAR
Ноябрь, 2019
ПОРТАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ LIDAR ДЛЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, АЭРОВОЗДУШНЫХ И МОРСКИХ СЪЕМОК

## Slide 30: Почему Установка HYPACK LIDAR?
LIDAR - быстрый и точный метод получения данных на труднодоступных участках
LIDAR хорош для съемки объектов с тонкими краями
LIDAR может «стрелять» сквозь листву деревьев и плотную растительность
Быстрая интеграция с другими данными и процессами
Быстрый круговорот данных
Недорогая альтернатива традиционным методам
Общее: Увеличенная эффективность и уменьшенный риск

## Slide 31: Выполнение лазерной съемки в HYPACK MAX/HYSWEEP

## Slide 32: Планирование миссии
Планирование автономной мисси в Основном Меню HYPACK используя
Редактор Галсов/Редактор Границ, автопилот или навигационную систему

## Slide 33: СЪЕМКА HYPACK® / HYSWEEP®
Пользователь добавляет лазер Velodyne и ИНС SBG в оборудование и запускает программу СЪЕМКА.
Программа СЪЕМКА отображает карту и данные SBG в реальном времени.
Использование матрицы позволяет пользователю видеть покрытие данными в режиме реального времени.

## Slide 34: СЪЕМКА HYPACK® / HYSWEEP®
В HYSWEEP® есть опция дисплея топографических лазерных данных,
где можно мониторить показания высоты в реальном времени

## Slide 35: Real Time Cloud
Облако позволяет видеть данные съемки в геопривязке, исправленные на волнение в течение записи. Пользователь может задать цвета дисплея для отображения интенсивности от лазера или цвета по глубине.высоте.

## Slide 36: Удаленный Просмотр Платформ
Выполняйте мониторинг и взаимодействуйте с беспилотными аппаратами используя инструменты управления HYPACK.
  Мониторинг позиции судна
  Управление записью вручную
Можно использовать любое устройство с выходом в Интернет
  смартфоны, планшеты, ПК
Управляемый доступ и безопасный вид

## Slide 37: Обработка данных лазерной съемки LIDAR

## Slide 38: DATA SPLITTER/JOINER
Выполните предварительную обработку данных, записанных автономно.
Удалите данные на поворотах
Создайте треки выглядящие как обычно из единого файла БПЛА.
Запустите инструмент разбиения непосредственно из Преобразователя Данных.

## Slide 39: MBMAX64
Основной инструмент для обработки, можно применить фильтры, отредактировать фильтры, выполнить калибрование датчиков

## Slide 40: Редактирование данных LIDAR в MBMAX64
Задайте величины патч теста в параметрах чтения
Редактирование точек в окне Профиля или в Облаке
Сглаживание данных GPS
Примените поправки SBET в данные.
Задайте режим глубин или высот

## Slide 41: Фильтрация GPS
Данные лазерной съемки LIDAR обычно проверяются на выбросы, как при обычной многолучевой съемке.
Выбросы можно удалить используя серию фильтров. Код режима Narrow Lane RTK для SBG, который соответствует качественным данным - 7.

## Slide 42: Фильтрация GPS
При фильтре данных GPS по режиму, важно проверить настройку удаления глубин между удаленными точками позиционирования, чтобы выбросы GNSS не повлияли на качество финальной продукции.
В отличие от данных сонара, позиции лазерной съемки нельзя интерполировать.

## Slide 43: Данные датчика полета
Окно Tide позволяет проверить данные полета на высоту.
Окна Pitch и Roll позволяют просмотреть и отредактировать данные датчика качки.
В окне Speed можно проверить качество данных скорости полета.

## Slide 44: Фильтр Растительности
В окне Профиль MBMax64.
Интерполяция наземного уровня из минимальной высоты
Размер Окна: Расстояние сегмента вдоль профиля
Overlap Percent: Перекрытие между сегментами окна
Gate Size: Превышение над и ниже поверхности земли, фильтрование данных за пределами порога

## Slide 45: Фильтр Растительности
Фильтрация позволяет выполнить анализ высоты поверхности земли

## Slide 46: Объемы накоплений (stockpile)в МОДЕЛИ TIN
Быстрый расчет объемов участка используя файл границ.
Множество объемов можно вычислить одновременно используя отдельные границы

## Slide 47: Объемы накопления (stock pile)
Для начала расчета объемов накопления, нужен файл границ для каждого участка

## Slide 48: Объемы накопления (stock pile)
Каждый участок накопления вычисляется отдельно
Объем, промоины, периметр и площадь вычисляются отдельно для каждого файла границ.

## Slide 49: Результаты по данным лазерной съемки Lidar

## Slide 50: Облако точек в цветовой схеме RGB
Можно импортировать снимки GeoTIF в РЕДАКТОР ОБЛАКА ТОЧЕК для окраски файла XYZ цветами RGB - создание реалистичного облака точек!

## Slide 51: Экспортируемые Материалы
Портативный Формат Облака Точек Интернета
DXF Autocad
Облако Точек Lidar в цветовой палитре RBG спутникового снимка

## Slide 52: ТТХ Установки

## Slide 53: Обзор Установки
- ПК с WINDOWS 10
Лицензия HYPACK MAX® / HYSWEEP®
- Лазер Velodyne VLP-16 Puck Lite
Компактная инерционная навигационная система SBG Ellipse-2D с двумя антеннами со встроенным приемником RTK
Бортовые аккумуляторы - автономность до 3 часов
Оболочка категории IP67 с возможностью удлинения плеч антенн
Ящик Pelican для безопасной транспортировки и местом для запчастей

## Slide 54: Ключевые способности
-Полный набор инструментов для сбора данных лазерной съемки с GNSS
Независимое, автономное решение
-Фиксированные офсеты антенны (1м) устраняет необходимость калибрования курсового угла
-Можно установить на любой подвижной платформе, включая БПЛА
-Вес установки 3.5кг
-Можно установить на любой БПЛА промышленного класса с грузоподъемностью 3.4 кг и больше
пример: DJI, Freefly, Inspired Flight, Skyfront, и Harris Aerial

## Slide 55: VLP Puck Lite
Лазер: Механический / Электрический / Операционный
- 16 Каналов
- Диапазон измерений: До 100 m
- Точность ±3 cm (типично)
Вес 590 гр.
- Один или множество возвратов сигналов (самый сильный, последний)
- Питание: 8Вт (обычно)
-Классификация по стандартам лазерной индустрии: Class 1 Eye-safe per IEC 60825-1:2007 & 2014
- Длина волны: 903 nm

## Slide 56: Каналы Velodyne
Предлагаются 16 каналов, которые можно активировать или отключать
Фильтр дальности - задайте минимальное и максимальное превышения для удаления шума на низких высотах.
Фильтрация по углу - задайте минимальный и максимальный углы, фильтр оставит только данные в указанном диапазоне.

## Slide 57: Ellipse 2D mini GNSS/INS
0,1 ° Крен и Дифферент более 360 °
0.2° курс (двухантенный GPS)
Вертикальная Составляющая Качки 5см, подстроенная по периоду волны
2см точность позиционирования RTK GNSS (опция)
Ключевые особенности:
Гироскоп с очень низким уровнем шума, высокоточные акселерометры
Приемник класса съемки L1/L2GNSS
Дифференциальные поправки (RTCM)
Вывод данных 200Гц - обычно работают на 50Гц
2 года гарантии

## Slide 58: Пример Данных
Площадь малой растительности – высота 20 метров
Отражательная способность средняя
Средняя вертикальная неопределенность +/- 5см.

## Slide 59: Пример Данных
Площадь участка черного асфальта – высота 20 Метров
Низкая отражающая способность, высокий коэффициент поглощения
Средняя вертикальная неопределенность = 9 см (+-6см)

## Slide 60: Установка, смонтированная на БПЛА DJI Matrice 600

## Slide 61: Задняя панель установки HYPACK LIDAR

## Slide 62: Пример данных установки HYPACK LIDAR

## Slide 63: Пример Обработка данных в MBMAX64

## Slide 64: Пример данных установки HYPACK LIDAR

## Slide 65: Преимущества установки HYPACK LIDAR
Простое в использовании, готовое решение
Многосторонняя функциональность
Эффективное
Знакомы интерфейс для пользователей HYPACK
Фиксированные офсеты облегчают настройки и инициализацию в поле
3 часа без перерыва
Точное решение LIDAR

## Slide 66: Возможности применения
  Картирования береговой линии и надводных препятствий для навигации
  Картирование Трубопровода
  Оценка инфраструктуры
  Съемки для определения динамики береговой линии
  Съемка Растительности
  Анализ голой земли
  Коридорное картирование

## Slide 67: Учебный Семинар HYPACK® 2020

## Slide 68: ВиО
Свяжитесь с нами:
sales@hypack.com
facebook.com/hypackinc
twitter.com/hypack
linkedin.com/groups/1990404

## Slide 69
Спасибо!
Webinar: Установка HYPACK LIDAR
Свяжитесь с нами:
sales@hypack.com
facebook.com/hypackinc
twitter.com/hypack
linkedin.com/groups/1990404

## Slide 70: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500